Vattenraketen unde vattenutsprutningen - en matematisk modell

Juan Parera-Lopez, Stellan Ernhult och Oskar Hellblom <! - Thorildsplans gymnasium; Stockholm>

Grundad på rörelsemängdsprinciper och gastillståndsekvationer utvecklas en matematisk modell för hur vattenraketer fungerar under den tid vattnet sprutas ut. En formel för raketens sluthastighet härleds och därifrån görs några analyser, t.ex. hur mynningsarean och vattenmängden påverkar raketens sluthastighet. Modellen lyckas med att förklara den vattenmängd som ger maximal sluthastighet. Denna är drygt 30% av flaskans interna volym. Den visar även att raketens massa påverkar hastigheten. En grov bestämning av några storheter görs, bl.a. den effektiva gravitationsaccelerationen i raketsystemet. Denna är väldigt stor med medelvärde på c:a 100 g. Detta medför att vattenytan även vid sned avfyrning intar ett mot raketaxeln vinkelrätt läge.

Vattenraketen är en populär demonstration. Med t.ex. en cykelpump pumpas luft in i en PET-flaska så att ett övertryck erhålles. När trycket nått en viss nivå skjuts raketen iväg och accelereras därefter under en tid genom det utsprutande vattnet. (Figur 1) En matematisk för denna del av rörelsen (sträckan AB) kan utvecklas genom att utnyttja rörelsemängd och gastillståndsekvationer. Flygningen beror på ett antal olika faktorer, bl.a.:

o	Trycket i flaskan

o	Vattenmängden

o	Avfyrningsvinkeln

o	Flaskans massa och dess fördelning

o	Diametern av mynning på bakdelen

o	Raketens form och dimensioner

Tyngdkraften och luftmotståndet verkar under hela flygningen, men dessa kan försummas under den första delen där vattnet skjuts ut: (AB i figur 1) under denna del av flygningen visar sig accelerationen vara i genomsnitt c:a 100 gånger så stor som tyngdaccelerationen. När allt vattnet "förbrukats" flyger raketen fritt tills den slår marken (BCD i figur 1). Denna del av flygningen svarar mot en kaströrelse med utgångshastighet den sluthastighet som raketen fått när allt vattnet har skjutits ut. Från experiment vet vi att raketens totala flygtid är några sekunder, medan vattnet skjuts ut under en betydligt kortare tid.

Den här artikeln avser att visa hur man kan utveckla en matematisk modell som beskriver hur raketen fungerar under vattenutsprutningen och med hjälp av den förklara några fysikaliska aspekter på flygningens första del (AB).<!(rörelsen längs sträckan AB). >

En modell för att teoretiskt bestämma raketens hastighet.

För att teoretiskt förklara hur några av dessa parametrar påverkar raketens flygning utvecklar vi en matematisk modell för raketens framdrivna rörelse. Vi antar att vattnet sprutas bakåt i små paket med massan Dm och relativt raketen med hastigheten vex. <!Se fig.2>Som en första approximation antar vi att hastigheten relativt raketen är densamma för alla paket.

Om vi beskriver ändringen i raketens hastighet från det  referens-system där raketen är i vila, får raketen en ökning i rörelse-mängd till beloppet lika med rörelsemängden hos det vattenpaket som kastas bakåt (rörelsemängdens bevarande). Raketens massa betecknas med M då blir ökningen i raketens hastighet DV = vex Dm /(M + Dm) där N är antalet vattenpaket som finns kvar i raketen. För att referera raketens hastighet till referenssystemet som är markställt, måste man addera de successiva <!?V >hastighetsökningarna som raketen från början har fått. Då vi bortser från tyngdkraften pågår rörelsen längs en rät linje (även vid sned avfyrning) och hastighetsökningarna kan adderas som skalärer. I gränsen där . Dm -> 0 erhålles

där <!-- och vektorerna ?V går att addera som skalärer. Det blir

Vrak(N) = vex ?m /M + vex ?m /(M+ ?m) + vex ?m /(M+ 2?m) +.... + vex ?m /(M+ N?m)        (1a)

I nämnarna står raketens totala massan m = M + n ?m (raketens + det innehållna vattnets massa) vid varje impulstillfälle.>  En noggrannare beskrivning av situationen fås genom att ta gränsvärdet <!av (1a)> då

?m -&gt; 0 <!och N-&gt; oo>, vilket ger

<!. Summan i (1a) när hela vattenmängden har lämnat raketen (raketens sluthastighet), enligt Riemanns definition av integral , blir >

<center><IMG SRC="Image17.gif" WIDTH=168 HEIGHT=37></center>

<!--                                                                  (1b)-->mvato är vattnets massa i början. Minustecknet framför integralen beror på att dm är negativ och gör resultatet positivt. I [1] kan läsaren se en annan väg att genom Newtons andra lag komma till samma uttryck.

Raketens sluthastighet efter vattenutsprutningen.

Eftersom det interna trycket minskar när vattnet sprutas ut, så minskar även vex. För att <!analytiskt - är det intressant?>kunna integrera uttrycket för sluthastigheten måste man precisera hur vex beror på raketens varierande totala massa m.

Kvoten mellan mynningens area, a, och raketerns interna transversella area, A, ger en relation mellan vex och det interna vattnets hastighet relativt raketkroppen, vint. Genom att utnyttja kontinuitetsekvationen erhålles : vint A = vex a. Denna relation mellan hastigheterna sätts in i Bernoullis ekvation

rvint2/2 + p = r vex2 + pa

där r är vattnets densitet,  pa är det externa trycket, p är det interna trycket, och övertrycket ges av Dp = p - pa. Resultatet blir en ekvation som visar hur det utsprutade vattnets hastighet beror på trycket <!--Genom att utnyttja Bernollis ekvation, ??vin2/2 + p = ??vext2/2 + pa  ,

Med följande beteckningar och lagar

pa - det externa trycket, p - det interna trycket, ?p = p - pa

vint - det interna vattnets hastighet relativt raketkroppen

A - raketens interna, transversella area, a - mynningsarean

Bernoullis ekvation: ??vin2/2 + p = ??vext2/2 + pa  , ? - vattens densitet

Kontinuitetsekvationen: vint  A = vex  a

kommer man fram till den -->vex = K Dp1/2 där K = [2 /[r (1-a2/A2)]1/2 .

När vattnet sprutas ut ökar den interna, luftfyllda volymen. Detta medför att <!?p>övertrycket och därmed vex minskar. Relationen mellan övertryck och volum beror på hur processen pågår. Boyles lag {p V = konst} gäller för isotermiska processer, men luften utför i detta fall ett arbete på vattnet och Boyles lag är inte tillämpbar. Genom att själva vattenutsprutningen pågår under kort tid är det en god approximation att anta att inget värme hinner överföras till luften. Processen kan alltså beskrivas som adiabatisk [3], vilket innebär att sambandet ges av p Vg = konstant och g = 1,4.

För att få fram numeriska värden behöver man ange kvoten, X, mellan den ursprungliga vattenmängden och flaskans totala volym. För en 1,5 L flaska med radie 5,2 cm, en mynningsradie 1,0 cm och ett övertryck Dp = 4 pa. erhålles t.ex. ett begynnelsevärde vex =29m/s och ett slutvärde 21 m/s om vattenmängden svarar mot 30% av flaskans volym. Om vattenmängden ökas till 40% sjunker sluthastigheten till 17m/s. <!Kommentar, jag vill inte skriva medel - det är en approximation!>

När man tagit fram ekvationerna kan man även undersöka t.ex. mynningsareans och vattenmängdens inflytande i mer detalj. Figur 2 visar hur andelen vatten i flaskan vid start påverkar raketens sluthastighet för två olika raketmassor. Man kan även approximativt bestämma olika storheter. För exemplet ovan med flaskan vattenfylld till 30% finner man att vattnet skjuts ut under c:a 0,06s och färdas en sträcka 1,6m, vilket innebär att den under denna tid acceleras med c:a 100g. Om flaskan i stället fylls till 40% räcker vattnet i 0,08 s och flaskan färdas 1,7m med en acceleration 70g. Att försumma tyngdaccelerationen under denna del av färden är alltså en god approximation. Att accelerationen är så stor innebär också att vattenytan även vid sned avfyrning kommer att inta ett mot raketaxeln vinkelrätt läge och att allt vatten kommer att sprutas ut av den inblåsta luften.

Mera detaljerade formler och resultat kan erhållas från författarna.

Approximationer och numerisk behandling

<!iv bestämning av några storheter >En noggrann analys av dynamiken hos raketens rörelse kräver komplicerade modeller och matematiska beräkningar. Vi har här förenklat <!Det går att förenkla >studien genom att från de krafter som spelar en mindre roll i varje etapp. <!Under rörelsen längs sträckan AB verkar tre krafter: den framdrivande kraften, tyngden och luftmotståndet. Den framdrivande kraften verkar vara betydligt större än de övriga och då är det den som i huvudsak bestämmer rörelsen längs sträckan AB. För att kunna jämföra krafters storlek gör vi nedan en approximativ bestämning av några storheter under vattenutsprutningen, bland dessa den drivande kraften.>Ett alternativt sätt att studera denna typ av rörelse är naturligtvis att utnyttja numeriska metoder, som beskrivits i Ref [2] för att lösa <!Beräkningarna i [2] grundas på numerisk lösning av raketens>rörelseekvationer. Den här artikeln kan vara ett komplement till [2]. Det är svårt att exakt jämföra de numeriska resultat som vi kom fram till här med dem som finns i [2]. Antingen saknas ibland preciseringar av numeriska värden på alla de använda parametrarna eller så är de inte exakt lika med de som vi använde. En grov jämförelse med hänsyn till detta visar att allt stämmer ganska bra överens.

Den matematiska modell som har utvecklats här för att förklara vattenraketens dynamik är tänkt för att användas vid gymnasiefysikundervisning. Med hänsyn till detta har vi försökt använda så enkel matematik som möjligt. Härledningen av de formler som har utvecklats kräver ibland djupare kunskaper än dem som i normalt fall utvecklas hos eleverna i våra kurser, t.ex. att kunna Bernoullis ekvation. I stället för att kräva att eleven härleder dessa kan man presentera och förklara formlerna och få denne att använda dessa för att förklara experimentella resultat. Några av våra ekvationer är lämpliga att använda vid arbete med grafräknare.

Studien av vattenraketen som presenterats här och vidare utvecklingen av den verkar vara speciellt lämplig som tema för projektarbete. Några utvecklingsriktningar som vi kan komma på är undersökningen av:

o	raketens stabilitet under flygning. Här verkar en viktig faktor vara avståndet mellan tyngdpunkten och angreppspunkten för luftmotståndet vars läge beror på raketens form,

o	flygningen efter vattensprutningen där luftmotståndet spelar en avgörande roll

o	raketens flygning vid sned avfyrning.

Experiment med vattenraketer öppnar en lockande och fruktbar sysselsättning vid fysikundervisning i skolan. Det finns så mycket att göra, båda praktiskt och teoretiskt, med vattenraketer. Vi hänvisar den intresserade läsaren till [2].

Tack till våra kollegor på Thorildsplans gymnasiums fysikinstitution, speciellt till dem som startade raketverksamheten i skolan: Lars Björklund - vattenraketer och Anders Holmqvist - bränsleraketer. Tack till Carl-Olof Fägerlind på Fysikum för stöd och intressanta kommentarer.

Referenser

<! Litteratur>

1.	Resnick R, Halliday D, Physics <!- part I, >John Wiley (New York, 1961)

2.	P.A: Grosse, Water Rockets - http://ourworld.compuserve.com/homepages/pagrosse

3.	Water Rocket Computer Modell Equations in [2] <!e-mailadresser:>

Författarna är fysiklärare vid Thorildsplans gymnasium i Stockholm och har e-postadresserna: juan.parera-lopez@utbildning.stockholm.se; stellan.ernhult@utbildning.stockholm.se; oscar.hellblom @utbildning.stockholm.se;

Figur 1: Olika delar av raketens flygning.

Figur 2. Kvoten Y = {Vrakslut/(K(Dpo)1/2} mellan raketens sluthastighet och det utsprutande vattnets hastighet i början av färden (enligt vex = K Dp1/2), som funktion av kvoten X mellan vattnets volym och flaskans totala volym för två olika raketmassor, M=0,057 kg (övre kurvan) och M=0,11 kg (nedre kurvan). Koordinaterna för maximipunkten visas för den övre kurvan. Axlarna startar vid X=0 och Y=0. Båda kurvorna har erhållits för  ett övertryck Dp = 4 pa.