# UPPGIFT 2.

Ju högre upp strålen faller ( ju större x )

desto större blir infallsvinkeln i och

därmed brytningsvinkeln b.

Men det största x-värde vi kan välja är

när brytningsvinkeln är 90o dvs. då

infallsvinkeln = gränsvinkeln

ig = 41,8o

## Avståndet a mellan prismats vänstra

## kant och där strålen träffar bordet

fås ur den rätvinkliga triangeln

r = 5,0 cm

a = 5,0 / cos 41,8o =  6,71 cm

Svar: Det sökta avståndet är ( 6,71 - 5,0 ) cm = 1,71 cm

# Text boxes

i

x

b

xmax = 3,3 cm

b=90o

x

i