Uppgift 5.

Vid jämviktsläget är linans längd l1= 15 m

Linans är uttänjd Δl1

# Här gäller att kraften från linan F1 = mg    dvs

...................( 1 )

Längst ner gäller att förlorad lägesenergi =

upplagrad ( potentiell ) energi i linan

...................  ( 2 )

( 1 ) och ( 2 ) ger att		              .....  ( 3 )

Då linans ursprungliga längd är l0

fås att      Δl1 = 15 m - l0  och att Δl2 = 23 m - l0

Insättes detta i ekv. ... ( 3 )   där h = 25 m

fås följande andragradsfunktion

som ger att     l0 = 13 m

Metod 1:  Största hastighet vmax erhålles vid jämviktsläget.

# Där gäller att förlorad lägesenergi har blivit

rörelseenergi + potentiell energi i fjädern.

Hopparens fallhöjd sättes till hj = 17 m  ( se figur )

där  k . Δl1=mg

vmax = 17,7 m/s

Största accelerationen amax erhålles i nedre vändläget.

Linans k-värde erhålles ur ekv. ...( 1 ) där Δl1 = 2 m

Linan är uttänjd 10 m och har k = mg/2

amax= 4g = 39 m/s2

# Metod 2:   Alternativ lösning: “Harmonisk svängning”

vmax = A . ω  och  amax = A . ω2    där A = 8 m och

# Text boxes

25 m

15 m

8 m

1 m