Fysiktävlingen 2006.   Lösningsförslag.

SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET

Uppgift 1.

Vi får anta att kinetisk energi övergår i lägesenergi, och att tyngdpunkten lyftes 6,5 m.

s

Stöten av stången mot marken är inte helt elastisk och med luftmotståndet på vägen upp blir lägesenergin mindre än den kinetiska energin  en för låg hastighet och en för lång tid. Att det är svårare att springa med stav än utan, bidrar åt samma håll.

Avstampet och armarnas arbete ökar lägesenergin och ger motsatt resultat. Att man inte räknar med accelerationen, ger också en för kort tid.

SVAR: Tiden blir 8,9 s. Se ovan!

Uppgift 2.

.

V

Om man inte direkt i figuren ovan ser hur strömmarna går och vilka punkter, som har samma potential, kanske något av nedanstående scheman kan hjälpa.

Alt. schema: Pga. symmetriskäl får alla                             				punkter efter resistanserna  A, B och C       				samma potential. Samma gäller 				punkterna före resistanserna D, E och F.  				Schemat kan därför ritas så här:

D             E              F

α       β        γ      δ      ε      φ

½A       ½A   ½A      ½A  ½A      ½A

A             B             C

1A           1A           1A

3A

SVAR: 0,83 (

Uppgift 3.

En kortlängd = 2a.  Kraften mäts i ”kort-tyngder”.

Översta kortets tyngdpunkt placeras ovanför kanten på nästa kort. De två översta kortens gemensamma tyngdpunkt ligger på avstånden a/2 från kanterna.

a

a - x               x

:

1

2

a - y              y

:		    1

3

Avståndet från korthögens tyngdpunkt till yttre kortets tyngdpunkt:

SVAR: Det går att med :s kortlängds marginal att få korten att ligga kvar.

Uppgift 4.

a = 120 – b   och  b = 120 – a  pga. strålgångens omvändbarhet. Om 9c istället är föremål, får

vi en bild = L.

a                                              120-a

c

9c

b                                                             120-b

Likformighet ger:

och          ger

och    ger

,  ,

Linformeln ger

ger

F är ljusflödet från ljuskällan.  Den del av ljusflödet, som träffar linsen med radien r, fördelas på bilden. Detta ger ljusflöde per areaenhet.

SVAR: Den mindre bilden är ljusstarkast ( 9 ggr starkare ).

Uppgift 5.

.

Resultanten av  och skall gå genom tyngdpunkten för motorcykeln med förare.

Normalkraft är också centripetalkraft  ekv. 1 :    .

Vid lägsta fart är normalkraften den minsta möjliga för att friktionskraften inte skall bli mindre än tyngdkraften     ekv. 2 :

a)   ekv 1 och 2 ger     ger

m/s

b)    Ur figur fås:

är den lägsta möjliga friktionkoefficient vid en viss hastighet, för att motorcykeln inte     skall glida ner. kan givetvis vara större, men då gäller inte ovanstående.

ekv. 1 och 2 ger    ger

ger

c)       Största friktionkoefficenten

SVAR: a) 7,0 m/s	b) 	c) Maximalt 45˚

Uppgift 6.

a)  1 kmol innehåller 6,022  1026 molekyler (atomer i metaller) = Avogadros tal

Energi  i 1 kg Pu:

J   J    TJ

b)   Aktiviteten

Effekten:

W WkW

SVAR: 17 kW

Uppgift 7.

Densitet   g/cm3

Atommassa   A = 63,546 u

Massan   g

Antal atomer

Ström = laddningsmängd som passerar ändytan per sekund

Antal laddningar per sekund:

Tiden för alla laddningar, som finns i kopparplattan från början,

att röra sig ut ur plattan:   s

Hastigheten      m/s

Krafterna  ger    och E-fältet

Hallspänning

V

SVAR: 0,31 (V

Uppgift 8.

8. Arbetet ΔW för att förflytta kometen en kort sträcka ΔR:

och

Integrerat från oändligheten till avståndet RP får man den förlorad energin:

Kinetisk energi vid flykthastighet övergår i flyktarbetet från perihelium till oändligheten

km/s

Eftersom kometen fångats in i en bana runt solen, har den förlorat energin  .

och  är flyktarbetet i perihelium  resp. aphelium.

och   är kinetiska energierna i dessa punkter.

och     ger

Rörelsemängdsmomentet är konstant:

Konjugatregeln används på högerledet

m  AE

Medelavståndet för kometen:

Keplers lagar används kometen och Jorden

värdena för Jorden blir 1, om vi använder AE och jordår

år      1997+2894= 4891

SVAR: Flykthastigheten i perihelium är 44,06 km/s, aphelieavståndet är 405 AE samt man kan räkna med att kometen återkommer omkring år 4900.

# Text boxes

A

B

C

α

D

β

E

F

γ

ε

δ

φ